| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ |
| --- |
| ЗАКАЧНЫЕ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг к стволу-насадке или сопло. Порошок можно подавать порциями. он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода воздуха. |
| СО ВСТРОЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха. |
| ЗАКАЧНЫЕ | СО ВСТРОЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ |
| ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКАЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ |
| Направить сопло или ствол-насадку на очаг пожара | Сорвать пломбу, выдернуть чеку | Нажать на рычаг | Приступить к тушению пожара |
| ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ СО ВСТРОЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ |
| Сорвать пломбу, выдернуть чеку | Поднять рычаг до отказа или ударить по кнопке | Направить ствол-насадку на очаг пожара и нажать на курок | Через 5 сек приступить к тушению пожара |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УГЛЕКИСЛОТНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ |
| --- |
| ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открывании запорно-пускового устройства СО2 по сифонной трубке поступает к раструбу. СО2 из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко понижается (до -70oС). Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода. |
| РУЧНЫЕ | ПЕРЕДВИЖНЫЕ |
| ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ |
| Снять огнетушитель и поднести к очагу пожара | Сорвать пломбу, выдернуть чеку | Перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг | Направить струю заряда в огонь |
| ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ |
| Номер 1 разматывает резиновый рукав и выходит на позицию тушения пожара | Номер 2 срывает пломбу и поворачивает рычаг на себя до отказа | Номер 1 направляет раструб на огонь |